## Slide 1: Установление требований к унифицируемому оборудованию
Докладчик: Кучумов А.Ю.
03.12.2018

## Slide 2: РЕТРОСПЕКТИВА
Начало работ по унификации ~ 1972 г. Этап «принудительной унификации». В техническом задании на проект «малой серии» сформулированы требования в части использования:
Ограниченного размерного ряда трубопроводной арматуры.
Ограниченного размерного ряда рабочих колес вентиляторов;

## Slide 3: РЕТРОСПЕКТИВА
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ В-320
Реакторное отделение;
Машинный зал (единый) для установки тихоходной турбины и быстроходной турбины;
Спецкорпус;
Дизель-генераторные надёжного электроснабжения (независимые от поставщиков дизеля).

## Slide 4: РЕТРОСПЕКТИВА
По унифицированному проекту были построены и введены в эксплуатацию: | 
Запорожская АЭС | С тихоходными турбинами
АЭС Козлодуй | 
Балаковская АЭС | 
Ростовская АЭС | 
Ровенская АЭС | С быстроходными турбинами
Южно-Украинская АЭС | 
Хмельницкая АЭС | 
Калининская АЭС | 
Блоки по унифицированному проекту наработали более 500 лет | 

## Slide 5: Причины изменений
Соответ ствует прототипу
НЕТ
ДА
Прототип
системы
Прототип
оборуд-я
ТП
ИТТ
Задания
Задания
Задания
Компонов-
ка
РД
БЗ
Поставщик
ТУ
Монтаж

## Slide 6: Причины изменений
Специфические требования Заказчика;
Специфические климатические условия;
Характеристики сейсмичности площадок строительства, свойства грунтового основания;
Отличия оборудования от требований ИТТ;
Улучшения и доработки проектов по итогам СМР и ПНР.

## Slide 7: АНАЛИЗИРУЕМЫЕ АЭС
АЭС Аккую (Турция) Курская АЭС - 2
АЭС в Узбекистане АЭС Руппур (Бангладеш) Нововоронежская АЭС-2
АЭС Бушер - 2 (Иран) АЭС Куданкулам - 3,4 (Индия)
АЭС Пакш (Венгрия) АЭС Эль - Дабаа (Египет) АЭС Ханхикиви -1 (Финляндия)

## Slide 8: Этапы унификации
Назначение унифицированных кодов KKS систем для всех развернутых проектов;
Анализ объектовых ИТТ на предмет возможности унификации;
Определение линеек унифицированного оборудования (видов исполнения);
Разработка постоянной и вариативной части ОЛПП;
Разработка ТТТ на основе ИТТ и новых ОЛПП;
Корректировка проектов
ТТТ – типовые технические требования
ДТТ – дополнительные технические требования
ОЛПП – опросный лист проектных потребностей

## Slide 9: Варианты унификации
Разработка ТТТ для оборудования, применяемого на нескольких (двух и более) площадках строительства.
Разработка ДТТ к существующим ИТТ (типизация интерфейсов);
Объединенная закупка у одного поставщика для нескольких площадок строительства

## Slide 10: Технические требования
ОГИБАЮЩИЕ – унифицированные технические характеристики + доработка проектов (при необходимости);
ВАРИАТИВНЫЕ – унифицированные технические характеристики и интерфейсы оборудования для различных линеек проектов;
КАТАЛОГ – разработка ТТТ в виде каталога (арматура, гермопроходки и пр. – массовый сегмент)

## Slide 11: Применимость разработанных ттт
Оборудование | КК3,4,5,6 | Бушер2 | Руппур | Курская | Аккую | Эль Дабаа | Пакш | Ханхикиви
Насосы аварийного ввода бора |  |  |  |  |  |  |  | 
Аэрозольные самоочищающиеся фильтры |  |  |  |  |  |  |  | 
Газодувки системы обращения с газообразными радиоактивными отходами |  |  |  |  |  |  |  | 
Шлюз персонала |  |  |  |  |  |  |  | 
Двери герметичные |  |  |  |  |  |  |  | 
Кран транспортного портала |  |  |  |  |  |  |  | 
Оборудование закуплено - ТТТ применимы - ТТТ не применимы - ТТТ с учетом НТД Заказчика - |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Ожидаемые результаты
ТИПИЗАЦИЯ / УНИФИКАЦИЯ
проектно-конструкторских решений,
оборудования, материалов
КАЧЕСТВО ЗАКУПОК
1. Поставка оборудования гарантированного качества
2. Поставка оборудования с гарантированными интерфейсами
КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ
1. Сохранение схемных и компоновочных решений
2. Тиражирование документации
3. Сокращение сроков проектирования

## Slide 13: Технические требования
«Заморозка» параметров оборудования по линейкам проектов:
  оборудование ДЦИ;
  дорогостоящее оборудование;
  массовый сегмент оборудования;
Переход от унификации оборудования к унификации систем;
Сформулированы требования к настройке IT систем для возможности трассировки требований между линейками проектов