## Slide 1
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ.В.И.КОЗЛОВА» ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Докладчик - Казак Д.А.

## Slide 2
A
D
B
C
Конструкция разбита
на функциональные отсеки:
- отсек сборных шин (А),
- отсек выкатного элемента(B),
- отсек кабельных присоединений (С),
- отсек релейной аппаратуры (D).
Наименование показателя | Значение
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 2500
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 102
Номинальный ток термической стойкости, кА | 40
локализационная способность ударного тока в течение 1с, кА | 40
Степень защиты оболочек | IP 31
КРУ-МЭТЗ-10

## Slide 3
КРУ-МЭТЗ-10
Испытания на ОАО «НТЦ ФСК СЭС» г. Москва:
ток термической стойкости в течение 3с -40 кА
ток электродинамической стойкости -102 кА
локализационная способность в течение 1с - 40 кА
первый производитель
среди стран СНГ, освоивший
продукцию с такими
техническими
характеристиками.
Испытания на ОАО «НТЦ ФСК СЭС» г. Москва: | 
ток термической стойкости в течение 3с | 40 кА
ток электродинамической стойкости | 102 кА
локализационная способность ударного тока в течение 1с | 40 кА

## Slide 4
серийное производство
Испытания :
на электромагнитную
совместимость.
на обнаружения
резонансных частот
на вибропрочность
на сейсмостойкость
на устойчивость к
воздействию от удара
падающего самолета
Испытания :
на электромагнитную совместимость.
на обнаружения резонансных частот
на вибропрочность
на сейсмостойкость
на устойчивость к воздействию от удара падающего самолета (в составе здания)
КРУ-МЭТЗ-10

## Slide 5
применяются для электроснабжения потребителей собственных нужд атомных электростанций
КРУ-МЭТЗ-0,4
Собственный конструктив

## Slide 6
- на локализацию
- на сейсмостойкость
Основные достоинства шкафов:
- Универсальная модульная конструкция;
- Выкатные модули для линий управления электродвигателями;
- Односторонне и двухстороннее обслуживание;
- Номинальный ток до 2500 А;
- Степень защиты до IP 44;
- Форма секционирования 4b;
- Простота и надежность в эксплуатации.
Основные достоинства выкатных модулей:
- Быстрая замена без снятия напряжения с секции;
- Управление двигателями мощностью до 160 кВт;
- Положения ВКЛ-ТЕСТ-ОТКЛ.
- Блокировка от выкатывания при включенном коммутационном аппарате;
- Блокировка от вкатывания в “чужую” ячейку
- Взаимозаменяемость однотипных модулей;
- Реверсивная и нереверсивная схемы;
- Максимальное количество в шкафу до 33 модулей.
- Универсальная модульная конструкция;
- Одностороннее и двухстороннее обслуживание;
- Номинальный ток до 2500 А;
- Степень защиты до IP 54;
- Форма секционирования 4b;
- Простота и надежность в эксплуатации.
КРУ-МЭТЗ-0,4
Основные достоинства шкафов:

## Slide 7
- Возможность совместить цепи питания
и цепи управления в одном щите
-широкая номенклатура функциональных блоков;
-три положения ячейки (отключено/тест/работа);
-высокая степень ремонтопригодности;
-возможность ремонта фидера без отключения
питания на секция.
Собственный конструктив
- Быстрая замена без снятия напряжения с секции;
- Управление двигателями мощностью до 160 кВт;
- Положения ВКЛ-ТЕСТ-ОТКЛ.
- Блокировка от выкатывания при включенном
коммутационном аппарате;
- Блокировка от вкатывания в “чужую” ячейку;
- Взаимозаменяемость однотипных модулей;
- Реверсивная и нереверсивная схемы;
- Максимальное количество в шкафу до 33 модулей.
Основные достоинства шкафов:
- Универсальная модульная конструкция;
- Выкатные модули для линий управления электродвигателями;
- Односторонне и двухстороннее обслуживание;
- Номинальный ток до 2500 А;
- Степень защиты до IP 44;
- Форма секционирования 4b;
- Простота и надежность в эксплуатации.
Основные достоинства выкатных модулей:
- Быстрая замена без снятия напряжения с секции;
- Управление двигателями мощностью до 160 кВт;
- Положения ВКЛ-ТЕСТ-ОТКЛ.
- Блокировка от выкатывания при включенном коммутационном аппарате;
- Блокировка от вкатывания в “чужую” ячейку
- Взаимозаменяемость однотипных модулей;
- Реверсивная и нереверсивная схемы;
- Максимальное количество в шкафу до 33 модулей.
КРУ-МЭТЗ-0,4
Основные достоинства выкатных модулей:

## Slide 8
- Функциональное разделение отсеков
- Минимизация риска попадания персонала под напряжение
- ограждение мест
присоединения
силового кабеля
- Функциональное разделение отсеков
- степень защиты
между отсеками - IP20
КРУ-МЭТЗ-0,4
отсутствие риска попадания персонала под напряжение

## Slide 9
Трехфазные сухие трансформаторы с медными обмотками и геафолевой литой изоляцией обмоток без кожуха (ТСГЛ) и с кожухом (ТСЗГЛ), мощностью 100 ... 3150 кВ.А, класса напряжения 10 кВ.
ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ
ТСГЛ, ТСЗГЛ
- обеспечивают полную экологическую и пожарную безопасность;
- могут работать в сетях, подверженных грозовым и коммутационным перенапряжениям ;
- имеют сниженный уровень шума ;
- имеют высокую стойкость к механическим усилиям , возникающим в режиме короткого замыкания.

## Slide 10
Более 500 ячеек КРУ-МЭТЗ-10
Более 200 ячеек КРУ-МЭТЗ-0,4
Более 50 трансформаторов ТСГЛ различного номинала
Для нужд строящейся БЕЛАЭС законтрактовано:

## Slide 11
Мощностью до 3200 кВА
Трансформаторы ТМГ21
Масляные трансформаторы
Трансформаторы ТМГ32
Энергосберегающая серия
-снижение стоимости до 10 %
-номенклатура мощностей 630…1600 кВА
-улучшенные массогабаритные характеристики
Характеристики аналогичные ТМГ12

## Slide 12
Трансформаторы ТМГСУ и ТМГ11СУ
поддерживают уровень фазных напряжений в сетях энергосистем с неравномерной пофазной нагрузкой.
-номенклатура мощностей 25…250 кВА
Масляные трансформаторы

## Slide 13
КРУ-МЭТЗ-35 | Значение
Номинальное напряжение | 35 кВ
Наибольшее рабочее напряжение | 40,5 кВ
Номинальный ток главных цепей | 1600 А
Номинальный ток электродинамической стойкости | 80 кА
Номинальный ток термической стойкости | 31,5 кА
Трансформаторы | однофазные | трехфазные
Номинальная мощность, кВА | 2,5…2500 | 25…2500
Номинальное напряжение, кВ | 35/0,23 | 27,5/0,4; 35/0,4; 35/6; 35/10
Напряжение 35 кВ

## Slide 14
Транспортировка автомобильным или железнодорожным транспортом
Изделия максимальной заводской готовности
Системы освещения, вентиляции и обогрева
Система заземления согласно требованиям ПУЭ
Полный цикл приемо-сдаточных испытаний
Система охранно-пожарной сигнализации

## Slide 15
КТП максимальной заводской готовности
в утепленной оболочке (КТПУБ)
Сжатые сроки изготовления КТП
Исключительный уровень сервиса
Высокое качество изготовления и монтажа оборудования и современный эстетический внешний вид
Заказчики отмечают

## Slide 16
одно- и двух- трансформаторные блочные трансформаторные подстанции полной заводской готовности , мощностью до 1600 кВА в бетонном монолитном корпусе предназначены главным образом для электроснабжения городских потребителей.
КТП в бетонной оболочке (КТПБ)

## Slide 17
Трансформаторы до 35 кВ
Электрощитовое оборудование
Трансформаторные подстанции
Дизельные станции
Щиты управления
Конденсаторные установки

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, КОЛЛЕГИ!